## Slide 1: Omski i induktivni otpor
Autor:Štrbac Nikola

## Slide 2: Električni otpor
Otpor je mera kojom se meri stepen otpora nekog objekta pri prolasku električne struje.
Jedinica za merenje otpora, prema SI sistemu, je om.
Otpor je karakteristika objekta ili materije da se suprotstavlja protoku električne struje.
R=U/I
R-otpor,izražava se omima
U-razlika potencijala,napon
I-struja koja prolazi kroz objekat

## Slide 3: Električni otpor
Otpor zavisi od prirode i vrste materijala kao i geometrije provodnog tela.
Postoji takođe zavisnost otpora od temperature provodnika.
Gubici u otporniku:
Kada struja, I, prolazi kroz objekt sa otporom, R, električna energija se pretvara u toplotu
P=I2xR
P-snaga
I-struja
R-otpor

## Slide 4: Otpornost provodnika
Otpornost jednosmernoj struji:
Pošto je gustina struje ravnomerna po preseku provodnika, otpornost R jednosmernoj struji koju pruža provodnik jednakog poprečnog preseka se može izračunati pomoću formule: R=Ixp/S
Otpornost naizmeničnoj struji
U slučaju toka struje visokih frekvencija kroz provodnik dolazi do odstupanja od ravnomerne gustine struje kroz poprečni presek.

## Slide 5
To izaziva efektivno smanjenje površine poprečnog preseka kao sporedni efekat. Uzrok ovoj pojavi je površinski efekat struja visoke frekvencije. Ovo je ispravno primetio Nikola Tesla kod istraživanja efekata struja visokih frekvencija koje pretežno teku površinom.
Uzrok otpornosti:
Pošto na provodnost materijala utiču razni fizički i hemijski procesi, to se i uzrok provodnosti, a takođe i otpornosti, razlikuje među raznim materijalima.

## Slide 6: Otpornost u metalima
Metali su takvi materijali koji su sastavljeni od atoma smeštenih u pravilne kristalne rešetke čije su veze ostvarene elektronima u spoljašnjoj ljusci, a koji nisu čvrsto vezani za matične atome. Takvi elektroni su onda prisutni u međuatomskom prostoru u obliku elektronskog oblaka, slabo vezane i lako pokretljive mase nosilaca naelektrisanja. Ovi elektroni čine da je metal provodnik. Kada se pojavi razlika potencijala električnog polja (napon) tada se elektroni kreću kroz provodnik pod uticajem sila električnog polja.

## Slide 7: Induktivni otpor
Naizmenična struja ima indukciono dejstvo. Ono potiče usled toga što promenom smera struje menja i magnetno polje koje ono stvara oko provodnika.Električna energija se na induktivnom otporu pretvara u magnetnu, a takođe se i magnetna energija ponovo vraća u električno. Zbog toga je induktivni otpor reaktivan.
Induktivni otpor zavisi od induktivnosti kalema i kružne frekvencije naizmenične struje. U trenutku kad se zatvori prekidač u električnom kolu, napon na krajevima dostiže neometano maksimalnu vrednost posle četvrtine perioda. Usled samoindukcije, jačina struje neće u istom vremenskom intervalu dostići maksimalnu vrednost već će kasniti četvrtinu perioda u odnosu na napon.